Gemeindeamt Munderfing

5222 Mu nderfing

Bezirk Braunau am Inn

Tel.07744/6255, Telefax 6255/5

810/0-1994

Verordnung

(Wasserleitungsordnung)

des Gemeinderates der Gemeinde Munderfing vom 3.September 1982 bzw. vom 5.Juni 1992, mit der eine Wasserleitungsordnung für die Wasservorsorgungsanlage der Gemeinde Munderfing erlassen wird.

Auf Grund des § 4 des Gemeinde-Wasserversorungsgesetzes, LGBl. Nr. 38/1956 und der §§ 40 Abs.1 und 43 der O.ö.Gemeindeordnung 1979, LGBl.Nr.119, wird im Einvernehmen mit der O.ö.Landesregierung verordnet:

§ 1

Anwendungsbereich

Diese Verordnung findet auf die im Gebiet der Gemeinde Munderfing liegenden und unter die Bestimmungen des Gemeinde-Wasserversorgungsgesetzes fallenden Anschlüsse an die gemeinnützige öffentliche Wasservorsorgungsanlage der Gemeinde Munderfing (im folgenden Ortswasserversorgungsanlage genannt) Anwendung.

§ 2

Anschlußzwang: Ausnahme vom Anschlußzwang

(1) Für die im Versorgungsbereich der Wasserversorgungsanlage liegenden Gebäude, Betriebe, Anlagen und sonstigen Objekte, in denen Wasser verbraucht wird, besteht nach Maßgabe der Bestimmungen des Gemeinde-Wasserversorgungsgesetzes Anschlußzwang.

(2) Für die Gewährung einer Ausnahme vom Anschlußzwang sind die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 des Gemeinde-Wasserversorgungsgesetzes maßgeblich.

§ 3

Anschluß an die öffentliche Wasserversorgungsanlage

(1) Die Eigentümer von Objekten, die dem Anschlußzwang unterliegen, haben die Innenleitung ( § 6 Abs.1) auf ihre Kosten herzustellen und zu erhalten und überdies die Kosten für die Abzweigleitung (§ 5 Abs.1) zu tragen, und zwar unabhängig davon, ob die betreffenden Eigentümer auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften oder privatrechtlicher Vereinbarungen die Lasten dieser Verpflichtungen auf Dritte überwälzen können.

(2) Die Eigentümer jener Objekte, die dem Anschlußzwang unterliegen und die Gemeinde können abweichend von der Regelung des Absatz 1 privatrechtlich etwas anderes vereinbaren.

§ 4

Versorgungsleitung

Bei der Versorgungsleitung handelt es sich um jene Wasserleitungsstränge, die dazu bestimmt sind, Wasser für eine Mehrzahl von Objekten zu liefern und die betrieblich zur Wasserversorgungsanlage gehören.

§ 5

Abzweigleitung

(1) Die Abzweigleitung erstreckt sich vom Anschluß an die Versorgungsleitung bis zum Absperrventil nach dem Wasserzähler, soweit ein solcher nicht vorhanden ist, bis zur ersten Absperrvorrichtung innerhalb des Grundstückes. Abzweigleitungen dürfen nicht mit anderen Wasserversorgungsanlagen verbunden sein.

(2) Der Anschluß der Abzweigleitung an die Versorgungsleitung ist nach der ÖNORM B 2532 (Anlage 1) herzustellen.

§ 6

Innenleitung

(1) Als Innenleitung gelten die zum Anschluß erforderlichen Einrichtungen innerhalb des Objektes. Das sind alle unmittelbar nach dem Wasserzähler - soweit ein solcher nicht vorhanden ist, nach der ersten Absperrvorrichtung der Abzweigleitung - innerhalb des Grundstückes ausgeführten Leitungen.

(2) Innenleitungen sind nach der ÖNORM B 2531 (Anlage 2) herzustellen. Innenleitungen dürfen mit anderen Wasserversorgungsanlagen nicht verbunden sein und müssen einschließlich aller angeschlossenen Geräte dem statischen Druck im Netz der Versorgungsleitung entsprechen.

(3) In die Innenleitung zu einem Gartenauslaß kann ein Wasserzähler (= Subzähler) installiert werden. Nach diesem Subzähler sind andere Auslässe als der Gartenauslaß und Verbindung zu anderen Innenleitungen unzulässig.  § 10 gilt sinngemäß.

§ 6a

Gartenauslaß

(1) Als Gartenauslaß gilt ein Absperrventil der Innenleitung, welches im Freien im Gartenbereich situiert ist und aus dem nur Wasser entnommen wird, welches unbehandelt bleibt und nicht als Abwasser abgeleitet wird.

(2) Die Innenleitung zu einem Gartenauslaß ist mit einem Absperrorgan und einer Entleerungsmöglichkeit auszustatten.

(3) Damit der Wasserverbrauch vom Gartenauslaß von der Kanalbenützungsgebühr lt. § 4 Abs. 2 der Kanalgebührenordnung in Abzug gebracht werden kann, ist in die Innenleitung zu einem Gartenauslaß ein Wasserzähler (=Subzähler) zu installieren. Es muß eine eichfähige Meßuhr verwendet werden, die von dem für die Ortswasserleitung zuständigen konzessionierten Installationsbetrieb eingebaut werden muß. Die Kosten für die Meßuhr sowie die Installationskosten sind vom jeweiligen Eigentümer des Objektes zur Gänze zu tragen.

(4) Der Einbau des Subzählers für den Gartenauslaß muß unverzüglich nach Fertigstellung vom Eigentümer des Objektes der Gemeinde gemeldet werden.

(5) Anschließend an diesen Subzähler sind andere Auslässe oder Verbindungen zu anderen Innenleitungen unzulässig. § 10 gilt sinngemäß.

§ 7

Herstellung und Überwachung des Anschlusses

(1) Die Abzweigleitung und deren Verbindung mit der Innenleitung dürfen vom Eigentümer des Objektes nur mit Zustimmung der Gemeinde (§ 3 Abs.2) hergestellt werden.

(2) Der Anschluß an die Wasserversorgungsanlage ist den technischen Erfordernissen entsprechend herzustellen.

(3) Wenn der Eigentümer des Objektes im Sinne des Absatzes 1 der Abzweigleitung oder deren Verbindung mit der Innenleitung herstellt, so ist er verpflichtet, Beginn und Ende dieser Arbeitender Gemeinde unverzüglich anzuzeigen. Die Gemeinde ist berechtigt, diese Arbeiten jederzeit zu überprüfen. Die Künette für die gesamte Abzweigleitung darf erst zugeschüttet werden, nachdem die Gemeinde die ordnungsgemäße und fachmännische Ausführung der Abzweigleitung überprüft hat.

§ 8

Hydranten

(1) Sollen an eine Abzweigleitung Hydranten angeschlossen werden, so sind die Zuleitungsrohre, wenn es sich um Überflurhydranten handelt, in einer Lichtweite von mindestens 80 Millimeter, wenn es sich um Unterflurhydranten handelt, in einer Lichtweite von mindestens 50 Millimeter auszuführen.

(2) Hydranten im Sinne des Absatzes 1 dürfen nur mit Genehmigung der Gemeinde errichtet werden. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Erfordernisse nach Absatz 1 erfüllt werden und sonstige öffentliche Interessen der Errichtung und des Betriebes des Hydranten nicht entgegenstehen.

(3) Aus Hydranten im Sinne des Absatzes 1 darf Wasser nur für Löschzwecke oder sonstige öffentliche Zwecke entnommen werden. Die Gemeinde kann die Hydranten mit Plomben versehen.

§ 9

Wasserbezug: Anmeldung

(1) Vor dem Anschluß eines Objektes an die Wasserversorgungsanlage hat der Eigentümer des Objektes an die Gemeinde eine Anzeige über den voraussichtlichen täglichen Wasserverbrauch zu erstatten. Ergibt sich in der Folgezeit eine wesentliche Änderung des Wasserverbrauches, ist auch hierüber der Gemeinde rechtzeitig eine Anzeige zu erstatten.

(2) Ein über den Bedarf hinausgehender Wasserverbrauch (Wasservergeudung) ist untersagt.

§ 10

Wasserzähler

(1) Der Wasserbezug ist durch Wasserzähler zu messen. Für jeden Anschluß stellt die Gemeinde auf ihre Kosten einen Wasserzähler bei, der in ihrem Eigentum verbleibt.

(2) Der Einbau des Wasserzählers hat unter Beachtung der ÖNORM B 2532 (Anlage 1) zu erfolgen.

(3) Der Ein- und Ausbau des Wasserzählers darf nur von Organen der Gemeinde oder einem von der Gemeinde beauftragten konzessionierten Installationsbetrieb vorgenommen werden. Änderungen am Wasserzähler sind untersagt.

(4) Jeder am Wasserzähler wahrgenommene Fehler ist vom Eigentümer des angeschlossenen Objektes der Gemeinde zu melden.

§ 11

Beschränkung des Wasserbezuges

(1) Wenn öffentliche Interessen es erfordern, kann die Gemeinde den Wasserbezug im erforderlichen Umfang beschränken.

(2) Im öffentlichen Interesse liegt eine Beschränkung des Wasserbezuges, wenn

a) wegen Wassermengels auf andere Weise der notwendige Wasserbedarf der an die

Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Verbraucher nicht befriedigt werden könnte,

b) solche Schäden an der Wasserversorgungsanlage auftreten, die eine Beschränkung des

Wasserbezuges erforderlich machen,

c) Arbeiten an der Wasserversorgungsanlage oder andere Arbeiten im Bereich dieser

Anlagen eine vorübergehende Beschränkung des Wasserbezuges notwendig machen, oder

d) sie im Zuge einer Brandbekämpfung erforderlich wird.

(3) Während einer Brandbekämpfung, die eine Wasserentnahme aus der Anlage erforderlich macht, ist der Wasserbezug für andere Zwecke auf das unumgängliche Mindestmaß zu beschränken.

§ 12

Pflichten der Eigentümer angeschlossener Objekte

(1) Die Eigentümer angeschlossener Objekte sind verpflichtet, die Innenleitung so instand zu halten, daß sie jederzeit der ÖNORM B 2531 (Anlage 2) entspricht. Auftretende Schäden sind sobald als möglich zu beheben.

(2) Schäden, die eine vorübergehende Sperrung der Wasserzufuhr erforderlich machen (z.B.Rohrbruch), sind der Gemeinde unverzüglich anzuzeigen.

(3) Die Eigentümer angeschlossener Objekte sind verpflichtet, die Abzweigleitung, den Wasserzähler und die Innenleitungen jederzeit, durch Organe der Gemeinde überprüfen zu lassen.

(4) Änderungen im Eigentum des angeschlossenen Objektes hat der neue Eigentümer der Gemeinde anzuzeigen.

§ 13

Strafbestimmungen

Übertretungen dieser Wasserleitungsordnung werden nach § 6 des Gemeinde-Wasserversorgungsgesetzes bestraft.

§ 14

Inkrafttreten

Zu dieser Wasserleitungsordnung wurde mit Erlaß des Amtes der O.ö.Landesregierung vom 2.Dezember 1982, Gem-32.092/6-1982-Son, gemäß § 4 Abs.4 des Gemeindewasserversorgungsgesetzes, LGBl.Nr. 38/1956 i.d.F. der Gemeindewasserversorgungsgesetz-Novelle 1971, LGBl.Nr.25, die Zustimmung erteilt und tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Wasserleitungsordnung vom 15.2.1965 und 5.2.1982 außer Kraft.

Der Bürgermeister:

Martin Voggenberger

In der derzeit geltenden		Diese Wasserleitungsordnung wurde

Fassung an der Amtstafel		mit Erlaß des Amtes der O.Ö.Lan-

angeschlagen vom 5.10.1992		desregierung vom 29.10.1992, Gem-

bis 20.Oktober 1992.			32.092/11-1992-Wa gemäß § 3 Abs.1

Rechtsskräftig seit 20.10.92		und § 6 Bundes-Gemeindeaufsichts-

gesetz, BGBl.Nr.123/1967 genehmigt